## Slide 1: iBot Lắp khung robot
Thiết kế bởi Câu lạc bộ Sinh viên Nghiên Cứu Khoa Học Khoa Điện – Điện tử
Đại Học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh
Khoa Điện – Điện tử

## Slide 2: Thông số kỹ thuật

## Slide 3: Thông số kỹ thuật
Kích thước: 110 x 174mm
Thông số kỹ thuật:
Điện áp tối đa cho motor: 6VDC
Tốc độ không tải: 90±10rpm
Dòng điện không tải: 190mA (max.250mA)
Mô men: 800gf.cm
Stall Current: ~1A
Đường kính bánh xe 65mm (30mm Wide)

## Slide 4: Khung robot
Các thành phần của bộ Magician Chassis: Bộ 2 Động cơ DC + Bánh xe + Đĩa encoder, bánh omni, hộp đựng 4 pin AA, khung acrylic và các ốc vít cần thiết.

## Slide 5: Các thành phần của khung robot Magician Chassis

## Slide 6: Các bước lắp đặt

## Slide 7: Các bước lắp đặt
Trong buổi thực hành đầu tiên (Tuần 1) Sinh viên chỉ thực hiện tới Step 5 (gắn xong bánh Omni)

## Slide 8: Các bước lắp đặt
Chú ý: SV sẽ không gắn hộp pin như trong Step 6 (Hộp pin được gắn ở tầng trên để tiện thay pin cho robot).
Mạch công suất (mạch điều khiển động cơ – mạch cầu H) sẽ được gắn ở tầng này thay cho hộp pin.

## Slide 9: Các bước lắp đặt
Hộp pin sẽ được gắn lên tầng trên cùng các mạch điều khiển.

## Slide 10: iBot sau khi lắp hoàn chỉnh

## Slide 11: iBot sau khi lắp hoàn chỉnh
Mạch công suất đặt ở giữa 2 tầng, hộp pin đặt ở tầng trên, dây nối từ pin tới mạch công suất như trong hình
Ghi chú: trong hình này dây tín hiệu 10 chân kết nối mạch công suất và mạch điều khiển được tháo ra (khi thực hành SV phải gắn dây này vào mạch)